ELEC 5200-002/6200-002 Computer Architecture and Design 
Fall 2006

Homework 3

Assigned 9/18/06, due 9/25/06

Problem 1: Evaluate the following using addition of four-bit 2’s complement numbers:

- 0010 + 0011

- 0100 + 1010

- 1011 + 1110

- 0111 + 0011

- 1101 – 1001

- 0010 – 0100

- 0110 – 0011

- 1001 – 1011

- 1001 – 0001

- 1010 – 0011

# Problem 2: The following circuit does addition and subtraction of n-bit 2’s complement binary integers X and Y.

# What should be the values of sub for S = X + Y and S = X – Y?

# Design a circuit to generate overflow flag.

# Text boxes

z0

z1

zn-1

sub

n-bit adder

sn-1

s1

s0

cn

c0

y0

y1

yn-1

x0

x1

xn-1